## Slide 1
PROJEKTMUNKA · 2026
Vákuumos táblatörlő robot
116 mm törlősáv
≈ 2,4 m² / töltés
16,8 N leszorítás

## Slide 2
01 — A CÉL
A tábla automatikus letörlése
01
Szív
A ventilátor elszívja a levegőt a robot alól.
02
Tapad
A depresszió a táblához nyomja a robotot.
03
Halad
Négy kerék hajtja, kontrollerrel irányítva.
04
Töröl
A forgó mikroszálas henger tisztít.
VÁKUUMOS TÁBLATÖRLŐ ROBOT
02 / 09

## Slide 3
02 — FELÉPÍTÉS
Mi van benne?
1
2
3
4
5
6
7
8
01
Burkolat és ventilátor (EDF)
02
Forgó mikroszálas törlőhenger
03
Elektronika: ESP, ESC, motorvezérlő
04
Nyomtatott PETG alváz
05
Tömítőszivacs, 1,2 mm
06
4 szilikonkerék, 4 motor
07
4 optikai peremérzékelő
08
Töltőérintkezők
VÁKUUMOS TÁBLATÖRLŐ ROBOT
03 / 09

## Slide 4
03 — A TÖRLÉS
Forgó mikroszál, ami csúszva dörzsöl
haladás
a huzat csúszik
≈ 300 1/perc, szembe
TÁBLA
5,2 mm
2,3 kPa
átlagos rányomás a huzaton
12 mm
mikroszál dörzsöl át minden pontot
116 mm
széles nyomot töröl egyszerre
VÁKUUMOS TÁBLATÖRLŐ ROBOT
04 / 09

## Slide 5
04 — TÖRLÉSI TELJESÍTMÉNY
Ott töröl, ahová a kezelő vezeti
≈ 2,4 m²
letörölt felület egy töltéssel
115 s
egy 180 × 120 cm-es tábla
22 mm
dörzsölés pontonként lassú fokozatban
VÁKUUMOS TÁBLATÖRLŐ ROBOT
05 / 09

## Slide 6
05 — A TAPADÁS ELVE
Vékony rés, nagy leszorító erő
ventilátor
↑ kifújt levegő
leszorító erő
TÁBLA
0,36 mm
rés a szivacs alatt
16,8 N
leszorító erő, ennek 92 %-a a kerekeken
VÁKUUMOS TÁBLATÖRLŐ ROBOT
06 / 09

## Slide 7
06 — SZÁMÍTÁS
Biztonsággal a falon
F = 16,8 N
m·g = 5,1 N
kerekek tapadása ↑
2,12×
álló helyzet – nem csúszik le
cél ≥ 2
1,77×
felfelé haladás – nem pörög ki
cél ≥ 1,5
12,8×
billenés – nem válik el a táblától
cél ≥ 3
VÁKUUMOS TÁBLATÖRLŐ ROBOT
07 / 09

## Slide 8
08 — ÖSSZEGZÉS
A robot számokban
116 mm
törlősáv
≈ 2,4 m²
letörölt tábla egy töltéssel
2,3 kPa
rányomás a törlőhengeren
16,8 N
leszorító erő
1,77×
mászási biztonság
512 g
tömeg
VÁKUUMOS TÁBLATÖRLŐ ROBOT
09 / 09

## Slide 9
Köszönjük a figyelmet!